Onnline Nordic kiinteistökohtaisen pumppaamon käyttöönottotarkastus.

Pumppaamon takuu edellyttää että pöytäkirjassa mainitut kohdat on asian-

mukaisesti suoritettu.

paikka	_____________________		aika	____ /____ 200___

nimi			yritys

läsnä	_____________________		______________________

_____________________		______________________

_____________________		______________________

Pumppaamon, ohjauskeskuksen sekä vesi- ja viemärijohtojen asennustyöt on tehty asennusohjeiden mukaisesti ja käyttäen tarkoitukseen sopivia materiaaleja.

- Kiinteistön tonttisulkuventtiili on avattu.					___

- Pumppaamon sulkuventtiili on avattu.					___

- Pumppaamossa ei ole sinne kuulumattomia tavaroita.				___

- Laske vettä pumppaamoon, niin että vesi peittää pumpun.			___

- Lämpöreleen säätö vastaa pumpun nimellisvirtaa.				___

- Asenna pumpun käynnistysvippa  ns. vippaohjaimeen (katso kuva), joka ohjaa vipan 	___

automaattisesti oikeaan paikkaan ja oikeaan korkeuteen.

- Asenna hälytysvippa vapaaseen tilaan roikkumaan niin, että se hälyttää kun vesi on 		___

noussut hieman tuloviemärin yläpinnan tason yläpuolelle.

- Kytke sähkö päälle ja tarkasta että EASY-logiikkataulussa lukee ”AUTO”.		___

- Pumpun pyörimissuunta oikein (ylhäältä katsottuna myötäpäivään).			___

- Pumpun- sekä ohjausvippojen ylimääräiset kaapelit ja nostoketju on kiinnitetty ripustimiin.	___

- Pumpun pysäytys tapahtuu aikaohjauksella EASY-logiikan ohjaamana. Muuta tarvittaessa 	___

aikajaksoa niin, että pumppu pysähtyy, kun vedenpinta on hieman pumpun puolivälin

alapuolella (aikajakson muuttamiseksi löytyy tarkemmat ohjeet asennusohjeesta).

- Varmista hälytysvipan toiminta.					___

- Pumppaamo on hyväksytty käyttöön.					___

Pumppaamoa ei ole hyväksytty käyttöön, koska _______________________________________________

_____________________________________________________________

______________________		_____________________

tarkastuksen suorittaja	         	kiinteistön edustaja

Takuu

Pumppaamoilla on 24 kuukauden takuu.

Takuu alkaa viimeistään 6 kuukauden kuluttua toimituksesta.

Takuu- ja yleiset sopimusehdot NL01 mukaisesti.